EWRF3081ST2使用手册

——（V1.0）——

深圳市易达讯科技有限公司

目录

概述	2

应用	2

机械	3

接口	3

电气	4

RF特性	4

发射	4

接收	5

使用	5

版本信息	6

声明	6

# 概述

EWRF3081ST2无线模块是我公司2012年最新推出的低价位1mW，2.4G无线传输模块。该模块集FSK/OOK/ASK/MSK多种调制方式于一体，支持信息包处理、数据缓冲、群发射、连接质量指示和无线电波唤醒等功能。

RF核心采用美国德州仪器（TI）成熟2.4G半双工集成芯片CC2500，芯片容易自定义配置、使用方便、性能优越、组网容易、兼容性强等特点。

客户可以根据实际应用使用软件设置发射功率（最大1dBm）。

# 应用

- 模型（车、船、飞机等）控制

- 遥控（灯、电器）设备

- 低速率数据传输

- 其他2.4G应用

# 机械

# 接口

| 序号 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源3.3V，正极输入 |  |
| 2 | MOSI | 4线SPI，主出从入，数据输入 | 模块为从设备 |
| 3 | SCLK | 4线SPI，时钟输入 |  |
| 4 | MISO | 4线SPI，主入从出，数据输出① | 与GDO1复用 |
| 5 | CSN | 4线SPI，模块片选 |  |
| 6 | GND | 电源地 |  |
| 7 | ANT | 天线焊接位 |  |

注：

- ①该引脚与GDO1复用。请将IOCFG1寄存器配置成0x06,同步字标志检测功能；

- 控制MCU是通过硬件SPI接口与模块相连时，如接模块MISO的MCU口没有中断功能，可将模块的MISO 同时再接到MCU 的其他中断口上。使用模拟SPI请将模块MISO接到带中断功能的MCU口上。

- 如果使用中断方式请在写入SRX或STX命令之后打开中断，产生中断后需要关闭中断，以防止因数据输出而不断产生中断。

# 电气

| 特性 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 直流（DC） 2.0v~3.6v | 最大抗压3.9v |
| 发射电流 | <22(1dBm) |  |
| 接收电流 | <20mA |  |
| 空闲电流 | <8uA |  |
| 工作温度 | -10~80℃ |  |
| 保存温度 | -20~90℃ |  |
| 静电(ESD) | <500V | ② |

注：

- ②，模块与控制板、天线均需要通过焊接来完成，故在焊接时请注意人和设备的静电防护。

- 由于RF使用为绑定IC，故对焊接温度比较敏感，请焊接时温度保持<350℃且点焊时间<1.5S。

- 公司对以上两点引起的模块损坏，不在我们维修担责范围，请相关人员引起重视。

# RF特性

本模块传输最大速率500kBaud。工作频率2400MHZ~2483.5MHZ

## 发射

| 特性 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 最大发射功率 | 1dBm | 软件功率设置最大0xFF |
| 最大发射电流 | 22mA |  |
| 二次谐波 | 直接测试法PK值 <-30dBm |  |
| 三次谐波 | 直接测试法PK值 <-30dBm |  |
| 其他杂散 | 无明显杂散 |  |

注：

谐波为直接测试法测得，模块PK值均能通过FCC、CE认证，AV指标由于与软件密切相关，本公司可提供相关咨询服务和技术指导。

## 接收

| 特性 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接收电流 | <20mA |  |
| 接收灵敏度 | -104dBm(2.4kBaud) |  |

注：

RF接收灵敏度与通信速率接收滤波带宽有密切联系，故实际测得值可能有偏差，相关RF参数设置请使用TI的SmartRF Studio软件，如果需要更详尽信息可咨询我司技术支持工程师。

# 使用

详尽使用请参阅TI-CC2500 DataSheet，我司技术人员可提供相关咨询服务。

- 天线

从性能考虑建议客户使用外购优质2.4G天线；从成本考虑我司可提供相关便宜解决方案。连接方式均为焊接至天线焊接位置

- 硬件注意

设计时，请将本模块靠边，且天线焊接处露出底板。模块供电建议使用LDO电源，对RF性能有明显提升。

- 加工注意

  - 注意防静电

  - 注意焊接温度与时间，防止铜皮脱落，绑线松动。

# 版本信息

| 版次 | 说明 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本 | 2012-11-30 |

# 声明

本模块为我公司独立设计制造，请尊重知识产权，切勿抄袭我公司产品，对使用非我公司产品引起一切后果均不负责，如需将本模块用于关于生命、危险设备等请慎重。