EWRF 3022UTM无线数传模块

使用说明书

深圳市易达讯科技有限公司

尊敬的客户：

您好！衷心感谢您选用我们公司的产品，为了更好、更快捷地使用上本产品，请您在使用前仔细阅读产品使用说明书。我们的产品采用的是ISM频段，无需申请。因为无线数据传输在相同的场合下使用，空中数据传输速率越高，则数据传输距离就越近，抗干扰性也就越差，所以请您根据自己的实际需要选择适当的通讯速率。如您有任何技术问题或需要技术支持，请致电技术支持服务热线：+86-755-83185570，+86-755-83185913，或登陆网站WWW.EWRF.NET留言，也可以登陆网站寻求在线QQ技术支持。

我们对EWRF-302系列2UTM型无线模块的使用和二次开发提供免费的软硬件技术支持，对售出的无线模块提供1年保修、终身维护的服务。

目录

一、简介	1

二、功能特点	1

1.微发射功率	1

2.低功耗	1

3.ISM频段工作频率，无需申请频点	1

4.高抗干扰能力和低误码率	1

5.传输距离远	2

6.透明数据传输或带地址透明传输方式	2

7.多信道，多速率可配置	2

8.高速无线通信和大数据缓冲区	2

9.智能控制，用户无需编写多余程序	3

10.高可靠性	3

11.看门狗实时监控	3

12.天线配置	3

三、基本信息：	4

1.外形尺寸	4

4

2.端口定义	5

3.典型应用	5

四、技术指标	6

五 模块配置	7

1.配置软件使用	7

2．配置参数注意事项	10

3.出厂配置	11

六 选配天线	12

七 常见故障及排除	12

# 一、简介

EWRF3022UTM模块为深圳市易达讯科技有限公司推出的一款低成本、小尺寸、微功率（<10mW）、短距离无线TTL串口数据传输产品。它体积小，功耗低，稳定性好，使用方便，能为用户提供双向数据信号传输、检测和控制。适合电子衡器、门禁考勤，无线排队机、楼宇监控、智能仪器仪表、智能家居、自动控制、数据无线抄录等。

# 二、功能特点

## 1.微发射功率

发射功率小于10mW，高接收灵敏度-112dBm.

## 2.低功耗

接收电流最低<22mA，发射电流<33mA，休眠电流<10μA。

## 3.ISM频段工作频率，无需申请频点

载频频率为433MHZ，也可以提供315MHZ、868MHZ、915MHZ载频。

## 4.高抗干扰能力和低误码率

基于FSK的调制方式，采用高效通信协议，在信道误码率为时，可得到实际误码率小于10。

## 5.传输距离远

在视距情况下，天线高度 >2米。可靠传输距离（BER=/2400bps）>500m。

## 6.透明数据传输或带地址透明传输方式

支持透明传输方式和带地址的透明传输方式（定制），提供透明的数据接口，能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤空中产生的噪音信号及假数据（所发即所收）。收发转换时间<3ms。

## 7.多信道，多速率可配置

EWRF3022UTM模块提供32个信道，满足用户多种通信组合方式的需求，EWRF3022UT系列模块可提供1200pbs、2400pbs、4800pbs、9600pbs、19200pbs、38400pbs、57600pbs、115200pbs等多种通信波特率，并且无线传输速率与接口波特率成正比，以满足客户设备对多种波特率的需要。

## 8.高速无线通信和大数据缓冲区

空中速率大于串口速率时可连续无限大的输出传输。空中速率等于或小于串口速率，一帧可传输400字节的数据。

## 9.智能控制，用户无需编写多余程序

即使是半双工通信，用户也无需编制多余的程序，只要从接口收/发数据即可，其它如空中收/发转换，网络连接，控制等操作，模块能够自动完成。

## 10.高可靠性

采用高性能高速单片处理器，外围电路少，可靠性高，故障率低。

## 11.看门狗实时监控

看门狗监控内部功能，改变了传统产品的组织结构，提高了产品的可靠性。

## 12.天线配置

有IPEX接口，可外接SMA小棒状天线或吸盘天线，PCB也有直接焊小弹簧天线的接口，用户可根据应用情况配套不同的天线，以达到最佳的效果。

# 三、基本信息：

## 1.外形尺寸

单位： mm

## 2.端口定义

| 引脚号 | 定义名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CS | 输入 | 模块休眠控制引脚高电平有效（当配置软件配置成“硬件休眠方式”时，“关闭”则悬空不理） |
| 2 | RX | 输入 | 为模块的串口接收引脚； |
| 3 | TX | 输出 | 为模块的串口发射引脚； |
| 4 | GND | —— | 电源地 |
| 5 | VCC | —— | DC 5V(3.3V) |

注：器件面朝上时，1脚在最上面。

## 3.典型应用

# 四、技术指标

| 电源 | 工作电压（VCC） | +5v（3.3v） |
| --- | --- | --- |
|  | 发射电流 | 33mA |
|  | 接收电流 | 22mA |
|  | 休眠电流 | 8μA |
| 通用 | 频 率 | ISM 433MHZ |
|  | 调制方式 | FSK |
|  | 接口类型 | TTL电平 |
|  | 尺 寸 | 28.7mm×14.2mm |
|  | 工作温度 | -40℃ ～80℃ |
|  | 工作湿度 | 10～90%无冷凝 |
|  | 天线选择 | IFEX |
| 网络 | 网络结构 | 点对点\中继 |
|  | 通道数 | 32 |
| 安全 | 过滤选项 | CRC |
|  | 数据加密 | —— |
| 性能 | 发射功率 | -30～10dBm可配 |
|  | 空中数据率 | 1.2K～500K可配 |
|  | 接收灵敏度 | -112dBm |
|  | 城市空旷距离 | 500m(2400bps) |

# 五 模块配置

## 1.配置软件使用

⑴ 将模块与PC串口相连接（需通过TTL转232或TTL转USB转接板）；

⑵ 将模块加上电源，注意电源的极性以及电压范围，如果不当可能会造成模块的永久性损坏。

⑶ 打开我公司提供的配置软件，该软件无需安装，直接点击就可以。

⑷ 选择电脑与模块相连接的串口号，默认为COM1。如果您外接USB转串口时，不知道串口号，可以通过“我的电脑”属性中的“硬件”下“设备管理器”查看。

（图四）

⑸ 打开串口，软件上其他按钮颜色发生改变。如果未发现串口，软件其他按钮仍为灰色，请检测你的串口号设置是否正确。

（图五）

⑹ 点击软件左上侧的“检测RF模块”。软件右下脚会显示相关信息，如果检测成功会显示：。如果不成功则显示，请检测您模块的连接是否正确。

（图六）

⑺ 配置模块参数，点击相应参数的下来窗口，选择你需要的参数，然后点击相应参数右侧的写参数按钮，相应参数就写入模块，状态栏会提醒您相应参数写成功。您也可以将所有参数设置好以后单击左上方的，所有配置将写入模块。如果成功在右下脚的状态栏里会显示。在读写模块参数时，请注意状态栏信息。

（图七）

⑻ 对模块重新上电，配置成功。如果您想确定您的配置，您可重复3～6步，然后单击软件左上方的“读参数”按钮，您将看到你相应参数的配置信息。

## 2．配置参数注意事项

（1）“无线速率”的波特率须配置成大于等于“RF模块串口参数”的波特率，注意“无线速率”的波特率参数值越大，无线模块的接收灵敏度越低，模块的接收距离也越短；

（2）发射和接收无线模块只有在“信道与频率”、“无线速率”、“网络地址”的参数值完全一致时才能互相通讯。

透明传输的模块不用配置“模块地址”。

（4）当“休眠方式”设置为“硬件中断唤醒”时，模块的SL脚用来控制模块的工作状态，高电平时模块进入休眠状态，低电平时工作；当“休眠方式”设置为“关闭”时，模块的SL脚悬空不理。

## 3.出厂配置

（图八）

# 六 选配天线

小棒状天线         弯头天线             小吸盘天线         弹簧天线

注： 前三种SMA接口的外置天线须经IPEX-SMA馈线转接。

# 七 常见故障及排除

| 序号 | 故障现象 | 故障原因和排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 距离太近 | 环境是否恶劣，天线是否被屏蔽，将天线引出或架空或更换增益更高的天线。 是否存在同频率干扰或强磁或电源干扰，更换信道或远离干扰源。 电源是否匹配。电压与电流是否足够大。 |
| 2 | 数传不通 | 电源是否接触不良。查看发射时红灯是否亮，重新接好电源线。 信号线是否接触不良。查看发射端红灯是否亮，或接收端绿灯是否亮。 两模块收发信道及空中速率是否一致，重新读取及设置频率。 模块与用户终端或电脑电平是否匹配（TTL/232/485）。 |
| 3 | 误码率高 | 查看另一端无发射时是否绿灯亮，即是否有同频干扰。 更换工作信道。天馈系统匹配不好，检查连接点是否连接好。 串口或空中波特率设置不正确，重新设置。 电源纹波太大，更换电源。 |

# Text boxes

TX

模块

GND

VCC

+5V/3.3V电源

- CS

- RX

- TX

- GND

- VCC

用

户

终

端

SL

RX