电梯设备进场开箱检验记录表

| 工程名称 | 紫荆花园1号楼2号楼 |
| --- | --- |
| 安装地点 | 韩城市新城区西峙北路 |
| 电梯合同号 | HT18110523 | 梯号 | L1-L6 |
| 电梯型号 | KTW-800-1.0 | 层/站/门 | 9/9/9 6台 |
| 设备名称 | 曳引驱动乘客电梯 | 载重 | 800KG |
| 电梯生产单位 | 快客电梯有限公司 | 电梯品牌 | 快客电梯 |
| 电梯编号 | K18005615-K18005620 |
| 电梯供应商 | 韩城市信立工贸有限公司 | 项目负责人 | 任义 |
| 安装单位 | 陕西惠森电梯设备安装有限公司 | 项目负责人 | 程海龙 |
| 建设单位 | 韩城市信惠丰建筑有限责任公司 | 项目负责人 |  |
| 出厂日期 | 2019年07月12日 | 开箱日期 |  |
| 电梯货到工地时间 | 2019年07月15日 | 卸货时间 | 2019年07月15日 |
| 检验内容及要求 | 检验结果 |
|  | 合格 | 不合格 |
| 包装情况 | 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内，并应垫片、卡紧、固定，精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好，规格应符合设计要求，附件、备件齐全，外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 |  |  |
| 随机文件 | 1）文件目录；2）装箱清单；3）产品合格证；4）机房、井道布置图；5）使用维护说明书（含润滑汇总表及电梯功能表）；6）电气原理图、接线图及其符号说明；7）主要部件安装图；8）安装（调试）说明书；9）安全部件形式试验报告结论副本；10）易损件目录 |  |  |
| 机械部件 | 曳引机标牌应注明：1）产品名称、型号；2）额定速度；3）额定载重量；4）减速比；5）出厂编号；6）标准编号；7）质量等级标志；8）厂名、商标；9）出厂日期 限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁的标牌应标明：1）名称、型号及主要性能、参数；2）厂名；3）形式试验标志及试验单位 |  |  |
| 电气部件 | 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内，并应作防振处理，必须存放室内。控制柜标牌应标明：型号、规格，制造厂名称及其识别标志或商标 |  |  |
| 进口设备 | 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等，均应清晰、易懂、耐用，并优先使用中文汉字 | 无此项 | 无此项 |
| 处理意见 |  |
| 检查验收结论 |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 电梯供应商 | 安装单位 | 建设单位 |
|  | 项目负责人： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 |