文件编号：XXXX-XXX-2017

报告编号：XXX

电梯定期自行检查报告

（适用：无机房曳引驱动电梯）

| 使用单位名称 |  |
| --- | --- |
| 使用单位地址 |  | 管理部门 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 使用单位代码 |  | 安全管理人员 |  |
| 维保单位名称 |  |
| 联系人 |  | 应急救援电话 |  |

（印制维保单位名称）

填  写  说  明

1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》、《电梯维护保养规则》要求，正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全，不得出现空栏。

2、本报告可由计算机打印输出，也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整，语言应规范通顺，术语要标准，按法定的计量单位填写有关数据。

3、当报告中出现错误时允许杠改：将正确内容填写在其旁边，并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改，不可使原字迹模糊或者消失。

4、报告中带“□”可选项，可根据具体情况划√选取，也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写，或通过杠改在旁进行修正。计算机打印输出时，应删除未选取项。

5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。

6、检查项目“检查结果”栏的填写：

a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目，应在栏内记录实际测量数据，或在附表记录实际测量数据，并在栏内记录统计数据；数据填写值最少修约至标准要求的最小位数；

b、未要求测试数据但有需要说明的项目，应当以简明扼要的文字说明；未要求测试数据且无需说明的项目，根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”（表示无此项）；

c、既有测试数据要求又有定性要求的项目，除按a款要求填写数据外，还要按b款要求填写定性部分检查结果；

d、遇特殊情况，可填写“因……（原因）未检”、“待检”、“见附表”等；有需要说明的项目，用简单文字说明现场检查状况；内容过多时，可填写“见附页XX”，并增加附页填写，附页至少应有一名检查人员签字确认。

7、检查项目“检查结论”栏根据“检查结果”分别填写“合格”、“不合格”、“/”（表示无此项）。

8、“其他”栏根据设备具体情况、按照设计制造单位的要求填写需增加检查的内容要求与检查结果。

9、“备注”栏填写检查人员认为应记载的事项和制造单位特殊要求的需说明的事项。

10、本报告无检查(至少应由2名专职检验员签署)、审核、批准、电梯管理人员的签字和维保、使用单位签章无效。“检查日期”填写检查工作完成日期。

11、本报告的填写还应同时符合我单位质量保证体系相关作业指导书有关填写规定。

12、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维保单位分别保存。

无机房曳引驱动电梯定期自行检查结论页

| 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | □曳引驱动乘客电梯；□曳引驱动载货电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 使用登记证编号 |  |
| 注册代码 |  | 型 号 |  |
| 改造单位名称 |  | 改造日期 |  |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 设备使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 设备 技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层 站 门数 | 层 站 门 | 控制方式 | □集选、□并联、其他： |
| 检查依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009） 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017） |
| 主要检查仪器设备 | 万用表、钳形电流表、游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、线锤、弹簧秤、温湿度计、转速表、声级计、点温计、放大镜（20倍）、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪等。 |
| 检查结论 | 该电梯按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、本单位质量控制要求和有关规定进行了年度检查，运行和安全状况良好，自检合格。 |
| 备 注 |  |
| 检 查 | 年 月 日 |
| 审 核 | 年 月 日 | 批 准 | 年 月 日 |
| 维保单位 声 明 | 我公司授权具备相应资格的人员出具本报告，对本报告的真实性、有效性负责。并愿承担由本报告产生的责任。 | 维保单位许可证号： TS （维保单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 使用单位确认情况 | 经确认，检查人员、检查时间属实。 | （使用单位公章） 确认人： 年 月 日 |

附件1：

使用单位技术资料自行检查项目表

| 序号 | 文件资料名称、内容与要求 | 见证材料 | 检查结果 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)使用登记资料内容与实际相符 | 使用注册登记表与使用登记证 |  |  |
|  | (2)安全技术档案：至少包括制造、安装和改造及重大修理规定的文件资料，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等且保存完好。 | 制造资料：制造许可证明文件，整机型式试验证书，产品质量证明文件，各种主要安全部件的型式试验证书，电气原理图，安装使用维护说明书。 |  |  |
|  |  | 安装资料：安装许可证明文件和安装告知书，施工方案，机房(机器设备间)、井道的布置图或者土建工程勘测图，施工过程记录及自检报告，变更设计证明文件，安装质量证明文件。 |  |  |
|  |  | 改造或者重大修理资料：改造或者重大修理许可证明文件和告知书，改造或重大修理的清单、施工方案，加装或者更换的安全保护装置或者主要部件的产品质量证明文件和型式试验证书，拟加装的自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的资料(属于重大修理时)，施工过程记录以及自检报告，改造后或者重大修理质量证明文件等。 |  |  |
|  |  | 监督检验报告和定期检验报告 |  |  |
|  |  | 日常检查与使用状况记录 |  |  |
|  |  | 日常维护保养记录 |  |  |
|  |  | 年度自行检查记录或者报告 |  |  |
|  |  | 应急救援演习记录 |  |  |
|  |  | 运行故障和事故记录 |  |  |
|  | (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等。 | 相关人员的职责； |  |  |
|  |  | 安全操作规程； |  |  |
|  |  | 日常检查制度； |  |  |
|  |  | 维保制度； |  |  |
|  |  | 定期报检制度； |  |  |
|  |  | 电梯钥匙使用管理制度； |  |  |
|  |  | 意外事件或事故的应急救援预案及应急救援演习制度； |  |  |
|  |  | 安全技术档案管理制度。 |  |  |
|  | (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 | 维保合同编号： 维保期限： 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |
|  | (5)安全管理人员的特种设备作业人员证。 | 管理人员证号： 有效期至： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位技术资料自行检查结论 |
| 经自查，本电梯的使用资料完整齐全，符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的规定。 安全管理员（签名）： 使用单位（盖公章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

无机房曳引驱动电梯定期自行检查附页

| 序号 | 项目及类别 | 检查内容与要求 | 检查结果 | 检查 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4使用资料 |  | 见使用单位自查表 |
| 2 | 2 机器设备间及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | 应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 采用梯子作为通道时，必须符合以下条件： ①通往机器设备间的通道不应当高出楼梯所到平面4m； ②梯子必须固定在通道上而不能被移动； ③梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°～75°之间，并且不易滑动或者翻转； ④靠近梯子顶端应当设置容易握到的把手。 |  |  |
|  |  |  | (2)通道应当设置永久性电气照明； |  |  |
| 3 |  | 2.5 照明与插座 | (1)机器设备间设有永久性电气照明；在靠近入口（或者多个入口）处的适当高度设置一个开关，控制机器设备间照明； |  |  |
| 4 |  | 2.6 主开关 | (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机器设备间照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路； |  |  |
| 5 |  | 2.7 驱动主机 | (2)驱动主机工作时无异常噪声和振动； |  |  |
|  |  |  | (3)曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损，如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时，应当进行曳引能力验证试验 |  |  |
|  |  |  | (4)制动器动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上，电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦，制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污； |  |  |
| 6 |  | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | (2)断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 |  |  |
|  |  |  | (4)紧急电动运行装置应当符合以下要求： ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或者其近旁标出相应的运行方向； ②一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代； ③进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿厢是否在开锁区 |  |  |
|  |  |  | (5)无机房电梯的紧急操作和动态测试装置应当符合以下要求： ①在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置； ②能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； ③装置上设有永久性照明和照明开关； ④装置上设有停止装置或者主开关 |  |  |
|  |  |  | ☆(6)层门和轿门旁路装置应当符合以下要求： ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明“旁路”字样，并且标明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态； ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行)；只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用； ③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门关闭触点、轿门门锁触点；不能同时旁路层门和轿门的触点；对于手动层门，不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点； ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 |  |  |
| 6 | 2 机器设备间及相关设备 | 2.8 控制柜、紧急操作和动态测试装置 | ☆(7)应当具有门回路检测功能，当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时，监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作；如果监测到上述装置的故障，能够防止电梯的正常运行 |  |  |
|  |  |  | ☆(8)应当具有制动器故障保护功能，当监测到制动器的提起(或者释放)失效时，能够防止电梯的正常启动 |  |  |
|  |  |  | ☆(9)自动救援操作装置(如果有)应当符合以下要求： ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运行，电梯自动平层并且开门； ③当电梯处于检修运行、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时，不得投入救援运行； ④设有一个非自动复位的开关，当该开关处于关闭状态时，该装置不能启动救援运行 |  |  |
| 7 |  | 2.9 限速器 | (2)限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | (3)限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |  |  |
|  |  |  | (4)受检电梯的维护保养单位应当每2年(对于使用年限不超过15年的限速器)或者每年(对于使用年限超过15年的限速器)进行一次限速器动作速度校验，校验结果应当符合要求 |  |  |
| 8 |  | 2.10 接地 | (2)所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |  |  |
| 9 |  | 2.11 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥0.50 ≥1.00 | 动力 MΩ 照明 MΩ 安全 MΩ |  |
| 10 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.4 井道安全门 | (3)门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 11 |  | 3.5 井道检修门 | (3)应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙也能够从井道内将门打开； |  |  |
|  |  |  | (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 |  |  |
| 12 |  | 3.7 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m，对于局部高度小于0.50m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.20m。 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制 | 最大间距： m □轿门有机械锁 |  |
| 13 |  | 3.10 极限开关 | 井道上下两端应当装设极限开关，该开关在轿厢或者对重（如果有）接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |  |  |
| 14 |  | 3.11 井道照明 | 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可以不设照明 |  |  |
| 15 |  | 3.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部应当平整，不得渗水、漏水； |  |  |
|  |  |  | (3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均能方便操作的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； |  |  |
| 16 | 3 井 道 及 相 关 设 备 | 3.14 限速器绳张紧装置 | (2)当限速器绳断裂或者过分伸长时，应当通过一个电气安全装置的作用，使电梯停止运转 |  |  |
| 17 |  | 3.15 缓冲器 | (3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象； |  |  |
|  |  |  | (4)耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置； |  |  |
|  |  |  | (5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |  |  |
| 18 | 4 轿厢与对重 | 4.1 轿顶电气装置 | (1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置，并且符合以下要求 ①由一个符合电气安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关（检修开关）进行操作； ②一经进入检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作； ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向； ④该装置上设有一个停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护； ⑤检修运行时，安全装置仍然起作用； |  |  |
|  |  |  | (2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置，停止装置的操作装置为双稳态、红色、并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置，该停止装置也可以设在检修运行控制装置上； |  |  |
| 19 |  | 4.3 安全窗(门) | 如果轿厢设有安全窗（门），应当符合以下要求： (3)其锁紧由电气安全装置予以验证。 |  |  |
| 20 |  | 4.5 对重块 | (1)对重块可靠固定； |  |  |
|  |  |  | (2)具有能够快速识别对重块数量的措施(例如标明对重块的数量或者总高度) |  |  |
| 21 |  | 4.6 轿厢面积 | (2)对于为了满足使用要求而轿厢面积超出上述规定的载货电梯，必须满足以下条件： ①在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量； ②该电梯专用于运送特定轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物的总质量不会超过额定载重量； ③该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入 |  |  |
| 22 |  | 4.8 紧急照明和报警装置 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和应急照明： (1)正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源； |  |  |
|  |  |  | (2)紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或者紧急操作地点）之间也设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自本条(1)所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作 |  |  |
| 23 |  | 4.9 地坎护脚板 | 轿厢地坎下应当装设护脚板，其垂直部分的高度不小于0.75m，宽度不小于层站入口宽度 | 高 m |  |
| 24 |  | 4.10 超载保护装置 | 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时，能够发出警示信号，并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置最迟在轿厢内的载荷达到110％额定载重量(对于额定载重量小于750kg的电梯，最迟在超载量达到75kg)时动作，防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态 |  |  |
| 25 | 5 悬挂装置、 补偿装置及旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况 | 出现下列情况之一时，悬挂钢丝绳和补偿钢丝绳应当报废： ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折； ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时： 断丝的形式 钢丝绳类型 6×199919 8×19 9×19 均布在外层绳股上 24 30 34 集中在一或者两根外层绳股上 8 10 11 一根外层绳股上相邻的断丝 4 4 4 股谷(缝)断丝 1 1 1 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d(d 表示钢丝绳的公称直径，mm) ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%。 ④钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。 |  |  |
|  |  |  | 采用其他类型悬挂装置的，悬挂装置的磨损、变形等应当不得超过制造单位设定的报废指标 |  |  |
| 26 |  | 5.2 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。 采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |  |  |
| 27 |  | 5.3 补偿装置 | (1)补偿绳（链）端固定应当可靠； |  |  |
|  |  |  | (2)应当使用电气安全装置来检查补偿绳的最小张紧位置； |  |  |
|  |  |  | (3)当电梯的额定速度大于3.5m/s时，还应当设置补偿绳防跳装置，该装置动作时应当有一个电气安全装置使电梯驱动主机停止运转 |  |  |
| 28 |  | 5.5 松绳（链）保护 | 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行 |  |  |
| 29 |  | 5.6 旋转部件的防护 | 在机器设备间内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件，均应当设置防护装置，以避免人身伤害、钢丝绳或者链条因松弛而脱离绳槽或者链轮、异物进入绳与绳槽或者链与链轮之间。 对于允许按照GB7588--1995及更早期标准生产的电梯，可以按照以下要求检验： ①采用悬臂式曳引轮或者链轮时，有防止钢丝绳脱离绳槽或者链条脱离链轮的装置，并且当驱动主机不装设在井道上部时，有防止异物进入绳与绳槽之间或者链条与链轮之间的装置； ②井道内的导向滑轮、曳引轮、轿架上固定的反绳轮和补偿绳张紧轮，有防止钢丝绳脱离绳槽和进入异物的防护装置 |  |  |
| 30 | 6 轿门与 层 门 | 6.3 门间隙 | 门关闭后，应当符合以下要求： (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm；（见附表1） |  |  |
|  |  |  | (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm。（见附表1） |  |  |
| 31 | 6 轿门与层门 | 6.4 玻璃门防 拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施 |  |  |
| 32 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 | 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置，当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启 |  |  |
| 33 |  | 6.6 门运行和导向 | 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位；如果磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |
| 34 |  | 6.7 自动关闭层门装置 | 在轿门驱动层门的情况下，当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施 |  |  |
| 35 |  | 6.8 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启；紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置 |  |  |
| 36 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁装置： ②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； ③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动； ④门的锁紧由一个电气安全装置来验证，该装置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构，并且能够防止误动作； |  |  |
|  |  |  | (2)如果轿门采用了门锁装置，该装置也应当符合本条(1)的要求[不含6.9(1)①] |  |  |
| 37 |  | 6.10 门的闭合 | (1)正常运行时应当不能打开层门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行； |  |  |
|  |  |  | (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 |  |  |
| 38 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 B | (1)应当设置轿门开门限制装置，当轿厢停在开锁区域外时，能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢； |  |  |
|  |  |  | (2)在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离范围内，打开对应的层门后，能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外)从层站处打开轿门 |  |  |
| 39 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm；电梯运行时不得互相碰擦。（见附表1） |  |  |
| 40 | 7 无机房电梯附加检验项目 | 7.1 轿顶上或轿厢内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在轿顶上或轿内时，应当具有以下安全措施： (2)设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | (4)在检修门（窗）开启的情况下需要从轿内移动轿厢时，在检修门（窗）的附近设置轿内检修控制装置，轿内检修控制装置能够使检查门（窗）锁定位置的电气安全装置失效，人员站在轿顶时，不能使用该装置来移动轿厢；如果检修门（窗）的尺寸中较小的一个尺寸超过0.20m，则井道内安装的设备与该检修门（窗）外边缘之间的距离应不小于0.30m |  |  |
| 41 |  | 7.2 底坑内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在底坑时，如果检查、维修工作需要移动轿厢或可能导致轿厢的失控和意外移动，应当具有以下安全措施： (2)设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时，能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动； |  |  |
|  |  |  | (3)在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能由工作人员操作 |  |  |
| 42 |  | 7.3 平台上的作业场地 | 检查、维修机器设备的作业场地设在平台上时，如果该平台位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当具有以下安全措施： (2)设有可以使平台进入（退出）工作位置的装置，该装置只能由工作人员在底坑或者在井道外操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行； |  |  |
|  |  |  | (3)如果检查、维修作业不需要移动轿厢，则设置防止轿厢移动的机械锁定装置和检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； |  |  |
|  |  |  | (4)如果检查（维修）作业需要移动轿厢，则设置活动式机械止挡装置来限制轿厢的运行区间，当轿厢位于平台上方时，该装置能够使轿厢停在上方距平台至少2m处，当轿厢位于平台下方时，该装置能够使轿厢停在平台下方符合3.2井道顶部空间要求的位置； |  |  |
|  |  |  | (5)设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢在前条所限定的区域内移动。 如果该平台不位于轿厢或者对重的运行通道中，则应当满足上述(1)的要求 |  |  |
| 43 |  | 7.4 附加检修控制装置 | 如果需要在轿厢内、底坑或者平台上移动轿厢，则应当在相应位置上设置附加检修控制装置，并且符合以下要求： (2)如果一个检修控制装置被转换到“检修”，则通过持续按压该控制装置上的按钮能够移动轿厢；如果两个检修控制装置均被转换到“检修”位置，则从任何一个检修控制装置都不可能移动轿厢，或者当同时按压两个检修控制装置上相同方向的按钮时，才能够移动轿厢 |  |  |
| 44 | 8 试验 | 8.1 平衡系数试验 | 曳引电梯的平衡系数应当在0.40～0.50之间，或者符合制造(改造)单位的设计值 |  |  |
| 45 |  | ★8.2 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 |  |  |
| 46 |  | ☆8.3 轿厢意外移动保护装置试验 | (1)轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内； |  |  |
|  |  |  | (2)如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当制动器提起(或者释放)失效，或者制动力不足时，应当关闭轿门和层门，并且防止电梯的正常启动 |  |  |
| 47 | 8 试验 | 8.4 轿厢限速器－安全钳联动试验 | (2)轿厢空载，以检修速度下行，进行限速器--安全钳联动试验，限速器、安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 48 |  | 8.5 对重限速器－安全钳联动试验 | 轿厢空载，以检修速度上行，进行限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠 |  |  |
| 49 |  | 8.6 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。对于设有IC卡系统的电梯，轿厢内的人员无需通过IC卡系统即可到达建筑物的出口层，并且在电梯退出正常服务时，自动退出IC卡功能 |  |  |
| 50 |  | 8.7 应急救援 试验 | (1)在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序； |  |  |
|  |  |  | (2)建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处； |  |  |
|  |  |  | (3)在各种载荷工况下，按照本条(1)所述的应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |  |  |
| 51 |  | 8.9 空载曳引 检查 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢 |  |  |
| 52 |  | 8.10 上行制动工况曳引检查 | 轿厢空载以正常运行速度上行时至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 53 |  | 8.11 下行制动工况曳引检查 | 轿厢装载125％额定载重量，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止 |  |  |
| 54 |  | 8.12 静态曳引 检查 | 对于轿厢面积超过规定的载货电梯，以轿厢实际面积所对应的125％额定载重量进行静态曳引检查；对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的汽车电梯，以150％额定载重量进行静态曳引检查；历时10min，曳引绳应当没有打滑现象 |  |  |
| 55 |  | 8.13 制动试验 | 轿厢装载125％额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |

注1：如果检验中发现曳引轮轮槽的磨损可能影响曳引能力时[见2.7(3)]，应当进行8.11要求的试验，对于轿厢面积超过规定的载货电梯，还需进行8.12要求的试验。

注2：对于允许按照GB7588--1995及更早期标准生产的电梯，标有★的项目可以不检验。其中条文序号为2.7(5)的项目，仅指可拆卸盘车手轮的电气安全装置可以不检验。

注3：标有☆的项目，已经按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009；含第2号修改单）进行过监督检验的，定期检验时应当进行检验。

附表1：  门系统数据检测记录

单位：mm

| 层站 | 层门/轿门 | 水平施加150N力门扇间隙 | 锁紧元件 啮合长度 | 轿门门刀 与层门地坎 | 层门锁滚轮 与轿厢地坎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门扇与门扇 | 门扇与立柱 | 门楣与地坎 |  |  |  |  |

附表2：试验记事（注明使用载荷情况、试验时间或次数等）

| 检查项目 | 记 事 |
| --- | --- |
| 8.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |
| 8.3 轿厢意外移动保护装置试验 |  |
| 8.4 轿厢限速器－安全钳试验 |  |
| 8.5 对重（平衡重）限速器－安全钳试验 |  |
| 8.6 运行试验 |  |
| 8.7 应急救援试验 |  |
| 8.9 空载曳引检查 |  |
| 8.10 上行制动工况曳引检查 |  |
| 8.11下行制动工况曳引检查 |  |
| 8.12 静态曳引检查 |  |
| 试验人员： 年 月 日 | 检查人员： 年 月 日 |

附件3                                        无机房电梯年度维修保养表

| 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 | 项目 | 维保内容 | 维保要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半月维保规定项目 | 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  | 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  | 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  | 12 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  | 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  | 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  | 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  | 14 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  | 季度维保规定项目 制动衬 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 年度维保规定项目 减速机润滑油 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |  | 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  | 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求：制动力自监测系统有记录 |  | 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
|  |  |  |  | 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |  | 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  | 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  | 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑、转动灵活；电气开关正常 |  | 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁、无严重油腻，张力均匀 |  | 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  | 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁、无严重油腻 |  | 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  | 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  | 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |  | 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  | 8 | 轿厢意外移动保护动作装置动作试验 | 工作正常 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  | 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |  | 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 紧固 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  | 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |  | 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  | 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  | 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  | 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  | 13 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  | 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  | 半年维保规定项目 | 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  | 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |  | 15 | 安全钳钳座 | 固定、无松动 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  | 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  | 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  | 3 | 曵引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  | 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  | 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |  | 维保计划与方案增加项目 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭正常 |  | 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  | 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  | 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |  | 3 |  |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  | 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  | 记事： 维保单位审核人： 年 月 日 维保单位（签章） 使用单位（签章） |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  | 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  | 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 结论：该设备维修保养质量□符合□不符合TSG T5002-2017《电梯维修保养规则》有关要求，□具备□不具备向检验机构报检条件。 层门门锁电气触点 清洁，触点接触良好，接线可靠 11 层门、轿门门扇 门扇各相关间隙符合标准值 |  |

注：此表依据TSG T5002-2017《电梯维修保养规则》制定。结论拦符号：“√”：确认合格；“×”：确认不合格，需修理；“／”：该梯无此项。本报告一式三份：维保、使用单位、检验机构分别保存。

电梯平衡系数测试记录

记录编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备使用地点 |  | 电梯出厂编号 |  |
| 电梯注册代码 |  | 电梯额定载重量 | kg |

□使用检验规则要求的电流—负荷法进行检测。

| 载荷(%) 项目 | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 上行 |  |  |  |  |  |
|  | 下行 |  |  |  |  |  |

□使用T/CASEI T101—2015《电梯平衡系数快捷检测方法》要求方法进行检测。

平衡系数=     %      结论：□合格；□不合格

测试人员：                                 测试时间：

| 维保单位声明 | 使用单位确认栏 |
| --- | --- |
| 我公司授权具备相应资格的人员出具本记录，对本记录的真实性、有效性负责。并愿承担由本记录产生的责任。 | 经确认，测试人员、测试时间、测试过程、测试结果属实。 |
| 维保单位许可证号：TS 负责人： 电话： （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 | （使用单位公章） 安全管理员： 年 月 日 |

电梯限速器动作速度校验记录            □无此项

记录编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备使用地点 |  | 电梯出厂编号 |  |
| 电梯注册代码 |  | 电梯额定速度 | m/s |
| 限速器制造单位 |  |
| 限速器产品编号 |  | 限速器规格型号 |  |
| 限速器实测 动作速度 | m/s | （实测数据粘贴栏） （必要时） |
| 校验设备 | 限速器测试设备、常用电工工具、便携式检验灯、大力钳 |  |
| 校验结论 | 经校验，该台限速器（□符合；□不符合）《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）有关要求。 |  |
| 备注 | / |  |
| 下次校验日期 | 年 月 日 |  |
| 校 验： 日期： 年 月 日 |  |

| 维保单位声明 | 使用单位确认栏 | 检验机构确认栏 |
| --- | --- | --- |
| 我公司授权具备相应资格的人员出具本记录，对本记录的真实性、有效性负责。并愿承担由本记录产生的责任。 | 经确认，校验人员、校验时间、校验过程、校验结果属实。 | 按照检规要求，经现场确认，该公司限速器校验结果□符合要求；□不符合要求。 |
| 维保单位许可证号：TS 负责人： 电话： （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 | （使用单位公章） 安全管理员： 年 月 日 | 检验员： 年 月 日 |

电梯制动试验记录                   □无此项

记录编号：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备使用地点 |  | 电梯出厂编号 |  |
| 电梯注册代码 |  | 电梯额定载重量 | kg |
| 试验实加载荷 | kg |
| 试验内容与要求 | 轿厢装载125%额定载重量，以正常运行速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器应当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏 |
| 试验设备 | 标准砝码、钢卷尺、钢直尺、塞尺、便携式检验照明灯、放大镜（20倍）等。 |
| 试验结论 | 经试验，该台电梯制动试验（■符合；□不符合）《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）有关要求。 |
| 备注 | / |
| 下次试验日期 | 年 月 日前 |
| 试 验： 日期： 年 月 日 |

| 维保单位声明 | 使用单位确认栏 | 检验机构确认栏 |
| --- | --- | --- |
| 我公司授权具备相应资格的人员出具本记录，对本记录的真实性、有效性负责。并愿承担由本记录产生的责任。 | 经确认，试验人员、试验时间、试验过程、试验结果属实。 | 按照检规要求，经现场检验，该电梯制动试验项目检验□合格；□不合格。 |
| 维保单位许可证号：TS 负责人： 电话： （施工单位公章或检验专用章） 年 月 日 | （使用单位公章） 安全管理员： 年 月 日 | 检验员： 年 月 日 |

# Text boxes

检验记录附页1

检验记录附页2

检验记录附页3