西子奥的斯GECB 控制板故障代码大全：

0000 Task Timing W -

0001 S/W Reset W GECB 监控电路触发，软件重启 -

0002 Illegal Int W 非法中断 -

0003 CanTxFull W CAN 不能发送信息 -

0004 CanBusOff W CAN 通讯重启 -

0006 StackCheck F 堆栈错误，重启 -

0007 SCN Error F 软件不正确 -

西子奥的斯

0008 TimerSync F 内部软件定时器没有刷新。 -

0009 Task Fail F 软件运行错误 -

0010 McbCommErr F 变频器 CAN 通讯错误 -

0011 SpbCommErr W SPB 通讯错误 -

0012 Power On I 控制板上电 -

0013 Event Fail W -

0014 PowerOffOn I 瞬间断电 -

0016 S/W Restart W 未知原因复位 -

0017 Trace Error F 事件跟踪缓冲器错误 -

0019 MissedLvInt F 未得到 L V1 和 LV2 信号 -

l Operational l Control b Sub System

0100 OpMode NAV F OCSS 因变频器故障不可用， 该故障在

检修后的复位运行时也会出现。-

0101 EPO shutd. W 因 EPO 不能运行 NU (017)

NUSD(018)

NUSG(019)

0102 OpMode DTC W 门在规定时间内不能完全关闭(DCL ，DFC 或 DW 信号错误)

DCL (694)

RDCL (695)

DOOR, REAR

DTC-T

0103 OpMode DTO F 门在规定时间内不能完全打开(DOL信号错误)

DOL (000)

RDOL (544)

DOOR, REAR

DTO-T

0104 OpMode DCP W 轿厢不能响应召唤(例如门被手动打开)

DCP-T

0106 PDS active I PDD (784)

0107 DS bypass F 因消防员服务屏蔽门锁电路 DDSRC (970)

0108 EEC bypass F 因消防员服务屏蔽安全窗电路 DEMERC(971)

0109 Stuck DCB F 关门按钮一直动作 DCB (003)

0110 Stuck RDCB F 后门关门按钮一直动作 RDCB (547)

0201 Correct.Run I 复位运行 -

0202 /ES in FR W 快车运行时 ES 动作 -

0203 /ES in SR W 减速运行时 ES 动作 -

0204 TCI/ERO on I TCI 或 ERO 动作 ERO-TYP

0205 SE-Fault F 轿厢不能启运因 SE 故障， 检查门锁回路-

0210 /DZ in NST F 停车时 DZ 信号丢失 DZ-TYP

0211 /DFC in FR W 快车运行中门被打开 -

0212 /DFC in SR W 减速运行中门被打开 -

0213 DrvPrepErr W -

0214 DrvStuckPtr W 变频器状态一直为 PrepareToRun -

0215 DrvStuckRtr W 变频器状态一直为ReadyToRun(NoAbl)-

0216 DrvBrakeErr F 抱闸没有打开 -

0217 DrvCreepErr F 爬行时间太长 -

0218 DrvShutdown F 变频器关闭 -

0219 DrvStartErr F

0220 DrvService W -

0222 1TH-Fault W 连至 ITH 的 DBR 触点打开，变频器关闭并冷却-

0223 2TH-Fault F 连至 2TH 的触点打开 -

0224 DrvEndRun F 变频器不能终止运行 -

0225 110VAC dead F 110VAC 电源中断达到 5 秒 -

0228 1LS+2LS on F ILS 和 2LS 同时动作 -

0230 RSL Adr Chk F IO 地址不正确， 不允许设置为 00-0 和01-0TCI(691)

0233 PowerSave I PDR-D

0235 ABL Abort W 提前打开抱闸功能禁止， 因为在抱闸打开 10 秒后门还没有完全关闭。

EN-ABL=1,

DRV-TYP=1

0237 /DW in FR W 厅门在快车运行中被打开 -

0238 /DW in SR W 厅门在减速运行中被打开 -

0300 DBP: dfc_SE F 在开门过程中或完全开门状态时，发现门锁电路不动作。

EN-RLV,

EN-ADO

0301 DCL in [ ] F (R)DCL 在开门到位时动作 DCL (694)RDCL (695)

0302 DoorBridge F DW或 DFC在最后一次开关门过程中

为高电平，说明安全回路被短接或门锁电路错误。-

0304 DOL:alw. on F 门全关时 DOL 动作。 当供给门机电源的保险丝熔断时也会出现该故障。 .在系统启动后 40 秒内不记录该故障。

DOL (000)

0306 Hwy Access F 厅门打开而轿门关闭。 -

0307 RDOL:alw.on F 门全关时 RDOL 动作。当供给门机电源的保险丝熔断时也会出现该故障。 .在系统启动后 40 秒内不记录该故障。

RDOL(544)

0308 DOOR sync F 双通门同步故障 -

0309 DOOR adr. F -

0310 FDOOR chk F 前门校验错误 -

0311 RDOOR chk F 后门校验错误 -

0312 FDOOR Tout F 前门通讯超时 -

0313 RDOOR Tout F 后门通讯超时 -

0314 GDS noPull F GDS 继电器不吸合 -

0315 GDS noDrop F GDS 继电器不释放 -

0319 GSM Ferror F 前门 GSM 输入错误 -

0320 GSM Rerror F 后门 GSM 输入错误 -

0400 RSL parity W 同一串行线路上有两个相同的站地址 -

0401 RSL sync W 远程串行通讯同步错误 -

0402 RSL reinit F RSL 驱动显示故障 -

0403 RSL Fail F RSL 不工作 -

0404 RSL Hrtbeat F RSL 不工作 -

0405 RSL Board F 远程通讯板不匹配 -

0406 Group RSL F 群控 RSL 故障 -

0500 RNG1 msg W -

0501 RNG1 time W 没有收到来到其他电梯的信息 GROUP

0502 RNG1 sio W -

0503 RNG1 tx W 群控信息不能发送 -

0504 RNG1 rxOff W 规定时间内通讯接收错误 -

0505 RNG1 reset W 重新初始化 -

0506 DES offline F DES 不在系统中 -

0507 GCB offline F GCB 不在系统中 -

0600 SPB-Alert W 控制板检测到 SPB 和 SDI 故障. Ssk

可能的原因有：

- 编码器故障- SPB 上的 E2 存储器故障- 电池故障-

0601 SPB:TempHTS W 控制板检测到超温 SPB-Temp

0602 LwssService W 称重系统请求服务 -

0604 S/W Changed I SCN 更改 -

0605 Update S/W! F -

0606 SpbService W SPB 请求服务。 -