广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂

编制单位：广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂

2020年7月24日

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项目负责人：

填     表     人：

| 建设单位：广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂（盖章） |  | 编制单位：广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 电话：13694242981 |  | 电话：13694242981 |
| 传真： |  | 传真： |
| 邮编：511400 |  | 邮编：511400 |
| 地址：广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401 |  | 地址：广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401 |

目  录

一、项目基本情况	1

二、验收监测依据	1

三、项目建设情况	2

3.1项目概况	2

3.2主要产品产量、原辅材料、生产设备情况	3

3.3项目地理位置图和平面布置图	4

3.3.1 地理位置及四置情况	4

3.3.2平面布置情况	5

四、主要工艺流程及产物环节	6

4.1主要生产工艺流程	6

4.2主要产污环节	6

4.3项目变动情况	7

五、环境保护设施	7

5.1污染物治理设施	7

5.1.1废水	7

5.1.2废气	7

5.1.3噪声	8

5.1.4固体废物	8

5.2其他环境保护设施	8

5.3环保设施投资及“三同时”落实情况	8

六、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	9

6.1建设项目环境影响报告表主要结论	9

6.1.1废水	9

6.1.2废气	10

6.1.3噪声	10

6.1.4固体废物	10

6.2审批部门审批决定	10

七、验收监测执行标准	10

7.1水污染物排放标准	10

7.2大气污染物排放标准	10

7.3噪声排放标准	10

八、验收监测内容	10

8.1验收监测内容	10

8.2验收监测点位	11

九、验收监测质量保证及质量控制	13

9.1验收监测分析方法	13

9.2质量控制与质量保证	13

十、验收监测结果及评价	14

10.1验收监测期间工况	14

10.2废水监测结果及评价	14

10.3废气监测结果及评价	16

10.4噪声监测结果及评价	17

十一、环保管理检查	18

11.1项目环境管理制度的执行情况	18

11.2环保设施投资、运行及维护情况	18

11.3固体废弃物产生、处理处置情况	18

11.4绿化、生态恢复措施及恢复情况	18

十二、验收监测结论及建议	18

12.1项目基本情况	18

12.2验收监测期间工况	18

12.3污染物排放	18

12.4环保管理检查	19

12.5结论	19

12.6建议	19

附件1 环评批复	21

附件2 验收监测期间生产负荷统计表	25

附件3 营业执照	26

# 一、项目基本情况

威凌珠宝加工大楼（以下简称“威凌大楼”）位于广州市番禺区沙头街小平工业大道2号（曾用旧门牌地址：沙头街小平工业区8号），以厂房租赁形式引入珠宝首饰企业，入驻企业不设置涉及挥发性有机物、酸雾和生产废水排放的工艺（包括倒模、湿式研磨、电解抛光、清洗、电金等），仅从事常规机加工。威凌大楼已于2020年进行了项目自主验收。广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂（以下称“建设单位”）成立于2008年7月，2015年6月入驻威凌大楼，主要从事工艺饰品生产，年产白银饰品1.2 t。威凌大楼为1栋4层的厂房，建设单位租赁使用其中的第4层西半区，厂区占地面积925 m2，使用的建筑面积为925 m2，总投资约100万元，其中环保投资16万元，占总投资的16%。员工45名，内部不安排食宿，年工作300天，每天工作8小时。仅从事珠宝首饰机加工，不设炸色工序和倒模、湿式研磨抛光、清洗、电金等涉及有机废气、酸雾、生产废水排放的工序、不使用氰化物。

建设单位于2019年12月委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司进行环境影响评价工作，编制了《广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表》，于2020年4月16日取得了《广州市生态环境局番禺区分局关于广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影[2020]306号）。

目前，本项目主体工程及其配套建设的环保设施运行正常。受建设单位委托，广州三丰检测技术有限公司开展本项目竣工环境保护验收现场监测工作。根据检测结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 二、验收监测依据

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

（3）《关于发布〈建设项目竣工环保保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（5）《广东省环境保护厅关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》（粤环函[2017]1945号）；

（6）《广州市环境保护局关于印发建设项目环境保护设施验收工作指引的通知》（穗环[2018]30号）；

（7）《广州市生态环境局番禺区分局关于广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告书的批复》（穗（番）环管影[2020]306号），2020年4月16日；

（8）《广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表》，2019年12月。

# 三、项目建设情况

## 3.1项目概况

广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目位于广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401（厂区中心坐标为东经113.332259°，北纬22.954489°），主要从事工艺饰品生产，年产白银饰品1.2 t。本项目在1栋4层厂房内建设，租赁使用其中的第4层西半区，厂区占地面积925 m2，使用的建筑面积为925 m2，总投资约100万元，其中环保投资16万元，占总投资的16%。员工45名，内部不安排食宿，年工作300天，每天工作8小时。本项目仅从事珠宝首饰机加工，不设炸色工序和倒模、湿式研磨抛光、清洗、电金等涉及有机废气、酸雾、生产废水排放的工序、不使用氰化物。

表3.1-1 建设情况一览表

| 指标 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1座4层 厂房的 4楼南半层 | 厂区为1栋4层厂房的4楼西半层；以白银为原材料，通过执模、镶石、打磨抛光等工艺生产制造工艺饰品，年产量为1.2 t；不设倒模、炸色、湿式研磨、电解抛光、电金等涉及挥发性有机物、酸雾和生产废水排放的工艺。 |
| 储运 工程 | 物料 | 厂区内部设置保险仓库。 |
|  | 固体废物 | 厂房西南侧设置独立贮存间，面积约为15 m2。 |
| 公用 工程 | 供电 | 由市政电网供应，年用电量约为7.2万度。 |
|  | 供水 | 由市政自来水管网供应；生活用水量为540 m3/a。 |
|  | 排水 | 厂区采用雨污分流制。雨水排入附近河涌。生活污水近期依托威凌大楼的污水处理站进行治理，处理达标后排入下水道，最终汇入市桥水道；远期排入市政污水管网，依托前锋净水厂处理后再排入市桥水道。 |
|  | 暖通 | 办公室采用自然通风，由分户单元式空调调节室内温度，不设中央空调。 |
|  | 动力 | 厂区配备1台空压机，为生产过程提供压缩空气动力。 |
| 环保 工程 | 废气治理 | 生产车间密闭；执模、打磨抛光设备配套粉尘收集装置。 |
|  | 废水治理 | 生活污水近期依托威凌大楼的污水处理站进行治理，设计处理能力为20 t/d；远期排入市政污水管网，依托前锋净水厂处理。 |
|  | 噪声治理 | 利用厂房本身进行隔声处理；密闭生产车间，对空压机、风机等高噪声设备落实减振、隔声措施。 |
|  | 固体废物 污染防治 | 一般工业固体废物综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运。 |

## 3.2主要产品产量、原辅材料、生产设备情况

表3.2-1 项目产品产量一览表

| 序号 | 名称 | 报批量 | 实际数量 | 与环评及批复内容是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银饰品 | 1.2吨/年 | 1.2吨/年 | 一致 |

表3.2-2 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 材料种类 | 主要成分 | 用途 | 规格 | 报批数量 | 实际数量 | 与环评及批复内容是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银 | 银 | 原材料 | 箱装 | 1200千克/年 | 1200千克/年 | 一致 |
| 2 | 钻石 | 碳 |  | 袋装 | 20千克/年 | 20千克/年 | 一致 |
| 3 | 石蜡 | 烷烃 | 制模 | 20 kg/箱 | 100千克/年 | 100千克/年 | 一致 |
| 4 | 焊丝 | 碳钢 | 焊接 | 10 kg/盒 | 40千克/年 | 40千克/年 | 一致 |

表3.2-3 项目主要生产设备、设施一览表

| 工艺单元 | 序号 | 名称 | 报批数量 | 实际数量 | 与环评及批复内容是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制模 | 1 | 注蜡机 | 10台 | 10台 | 一致 |
|  | 2 | 点焊机 | 10台 | 10台 | 一致 |
| 执模 | 3 | 执模机 | 100台 | 100台 | 一致 |
|  | 4 | 吊机 | 100台 | 100台 | 一致 |
|  | 5 | 压片机 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 研磨抛光 | 6 | 干式滚筒研磨机 | 2台 | 2台 | 一致 |
| 镶石 | 7 | 微镶机 | 30台 | 30台 | 一致 |
| 焊接 | 8 | 激光焊接机 | 4台 | 4台 | 一致 |
| 打磨抛光 | 9 | 布轮抛光机 | 60台 | 60台 | 一致 |
|  | 10 | 飞碟抛光机 | 6台 | 6台 | 一致 |
| 刻印 | 11 | 激光打标机 | 4台 | 4台 | 一致 |
| 配套设备 | 12 | 空压机 | 1台 | 1台 | 一致 |

## 3.3项目地理位置图和平面布置图

### 3.3.1 地理位置及四置情况

本项目位于广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401，厂区所在加工大楼的东面为小平村工业厂房，南面为闲置工业厂房、闲置地，西面为小平工业大道、山地，北面为钜泰金属制品有限公司。

图3.3-1 项目地理位置图

图3.3-2 项目四至图

### 3.3.2平面布置情况

本项目租赁的场地为沙头街小平工业大道2号401，厂区占地面积925 m2，内部划分为起版车间、注蜡车间、执模车间、研磨抛光车间、镭射车间、打磨抛光车间和物料仓库、办公室；总平面布置详见图3.3-3。

图3.3-3 平面布置图

# 四、主要工艺流程及产物环节

## 4.1主要生产工艺流程

本项目以白银为原材料，通过执模、镶石、打磨抛光等工艺生产制造工艺饰品，工艺流程和产污环节详见下图。

图4.1-1 工艺流程和产污环节示意图

## 4.2主要产污环节

表4.2-1 产污环节一览表

| 产污工序 | 污染源 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- |
| 制模 | 注蜡机 | 设备噪声 |
|  |  | 边角料 |
| 倒模（外发） | 无 | － |
| 执模 | 执模机，吊机 | 粉尘 |
|  |  | 设备噪声 |
|  |  | 边角料、废弃耗材 |
| 研磨抛光 | 干式 滚筒研磨机 | 粉尘 |
|  |  | 设备噪声 |
| 镶石 | 无 | － |
| 焊接 | 激光焊接机 | 烟尘 |
| 打磨抛光 | 布轮抛光机， 飞碟抛光机 | 粉尘 |
|  |  | 设备噪声 |
|  |  | 废弃耗材 |
| 刻印 | 无 | － |
| 质检 | 无 | － |
| 配套设备 | 空压机 | 设备噪声 |

## 4.3项目变动情况

项目整体与环境影响评价文件及批复文件内容一致，无发生变更。

# 五、环境保护设施

## 5.1污染物治理设施

### 5.1.1废水

本项目生活污水产生量为1.6t/d，依托威凌大楼的污水处理站（设计处理能力为20 t/d）进行治理，生活污水经三级化粪池预处理后通过污水处理站处理达标后排入下水道，最终汇入市桥水道。项目设置生活污水排放口1个。

### 5.1.2废气

（1）粉尘

执模、打磨抛光工序中使用吊机、砂轮、布轮对首饰工件进行机械抛光，高速运转的机针、刀具、砂轮、布轮与工件发生频繁的接触和摩擦，在剪切力作用下工件表面的材料发生脱落。脱落的物料中，大尺寸的以碎屑形式残留下来，成为边角料；小尺寸的则以细小颗粒物形式向外飘散，形成粉尘，项目在执模、打磨抛光工序的操作工位配套透明密闭罩和吸尘机（含过滤布袋），将粉尘、边角料尽可能截留在工位处；过滤后的尾气在车间内放散。密闭罩的密闭性较好，吸尘机的排风作用使罩内形成微负压，贵金属粉尘的比重较大，在此情况下难以向外飘散，排放量较小。

干式研磨抛光采用滚筒研磨机，滚筒转动时，首饰工件和研磨介质反复碰撞、摩擦，过程中也会产生少量粉尘。由于研磨机运行时保持密闭，停止运行后粉尘在滚筒内部会自然沉降，不会向外飘散，可以忽略不计。

（2）烟尘

激光焊接过程中，贵金属和焊丝在过热条件下熔合在一起，少量材料会转化为蒸汽，经氧化和冷凝后形成焊接烟尘，产生量较小，在车间内无组织排放。

本项目不设置废气排放口。

### 5.1.3噪声

本项目噪声主要来自生产、辅助设备运行。项目已选用低噪声设备，生产车间合理布局，对高噪声设备进行减振、隔音、消声处理。

### 5.1.4固体废物

本项目生活垃圾、废弃蜡模收集后交由环卫部门清运处理；贵金属边角料返还来料方、废弃耗材委托具有处理能力的单位回收处理。

## 5.2其他环境保护设施

本项目建设过程中不涉及绿化及生态内容。

## 5.3环保设施投资及“三同时”落实情况

广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目执行了环境影响评价制度，于2019年12月委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编写了环评报告表，2020年4月16日取得了《广州市生态环境局番禺区分局关于广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影[2020]306号）。

本项目配套建设执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目环评报告表及批复要求的落实情况见下表。

表5.3-1 项目环评报告表及批复落实情况检查一览表

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 本项目位于广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401，申报内容为从事工艺饰品生产，年产白银饰品1.2吨。该项目使用面积925平方米，主要建筑物为四层厂房1栋（使用其中第四层的西半层），主要设备有注蜡机10台、点焊机10台、执模机100台、吊机100台、压片机2台、干式滚筒研磨机2台、微镶机30台、激光焊接机4台、布轮抛光机60台、飞碟抛光机6台、激光打标机4台、空压机1台等，员工45名，内部不安排食宿。该项目仅从事珠宝首饰机加工，不设炸色和倒模、湿式研磨抛光、清洗、电金等涉及有机废气、酸雾、生产废水排放的工序，不使用氰化物。 | 与环评及批复内容一致。 |
| 污染防治设施和措施 | 废水 | 生活污水排入项目所在威凌珠宝加工大楼的污水处理站集中处理。水污染物排放按照项目所在威凌珠宝加工大楼执行 的废水排放标准执行（污水排放未能纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准）。生活污水排放量不超过486吨/年（1.62吨/日）。 项目设置生活污水排放口1个。 | 本项目生活污水依托威凌大楼的污水处理站进行治理，经三级化粪池预处理后通过污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入下水道。 |
|  | 废气 | 生产车间密闭，加强通风换气，执模、打磨抛光工序配套粉尘收集设施。项目不设废气排放口。 大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。 | 本项目执模、打磨抛光工序的操作工位配套透明密闭罩和吸尘机（含过滤布袋），将粉尘、边角料尽可能截留在操作工位处；过滤后的尾气在车间内放散，不设集中排放口。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，生产车间合理布局，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。 | 本项目选用了低噪声设备，合理布局了噪声源，对高噪声设备进行了减振、消声、隔音处理。 |
| 其他相关环保要求 | 一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求。 | 本项目生活垃圾、废弃蜡模收集后交由环卫部门清运处理；贵金属边角料返还来料方、废弃耗材委托具有处理能力的单位回收处理。 |

# 六、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 6.1建设项目环境影响报告表主要结论

### 6.1.1废水

本项目所在的水环境功能区属于达标区，所属的水环境控制单元水质达标，水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托威凌大楼的污水处理站进行治理具备可行性，不会造成市桥水道水质下降，地表水环境影响可以接受。

### 6.1.2废气

本项目的粉尘、烟尘产生量不大，采取有效的收集治理措施和通风措施后，可以实现达标排放，不会造成环境空气质量的下降，对环境空气保护目标的影响可以忽略不计，大气环境影响可以接受。

### 6.1.3噪声

厂区落实合理布局、密闭隔声、减振等措施后，厂界噪声可以实现达标排放，不会对外部环境和声环境保护目标造成干扰。

### 6.1.4固体废物

一般工业固体废物、生活垃圾分类处理后，不会对外部环境造成不良影响。

## 6.2审批部门审批决定

广州市生态环境局番禺区分局于2020年4月16日对《广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表》进行了批复（具体见附件1）。

# 七、验收监测执行标准

## 7.1水污染物排放标准

生活污水经三级化粪池预处理后通过威凌大楼的污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入下水道，最终汇入市桥水道。

## 7.2大气污染物排放标准

粉尘、烟尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

## 7.3噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

# 八、验收监测内容

## 8.1验收监测内容

表8.1-1 验收监测内容表

| 污染源类型 | 监测点位序号 | 监测点位名称及排污口编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 生活污水处理前 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化物 | 瞬时采样4次/天，共2天 | 2020年6月19日~20日 |
|  | W2 | 生活污水处理后排放口 |  |  |  |
| 无组织废气 | G1 | 上风向界外 | 颗粒物 | 监测3次/天，共2天 |  |
|  | G2 | 下风向界外 |  |  |  |
|  | G3 | 下风向界外 |  |  |  |
|  | G4 | 下风向界外 |  |  |  |
| 噪声 | N1 | 项目东南侧界外1米处 | Leq dB(A) | 昼间监测1次/天，共2天 |  |
|  | N2 | 项目西南侧界外1米处 |  |  |  |
|  | N3 | 项目西北侧界外1米处 |  |  |  |

## 8.2验收监测点位

图8.2-1 污水、噪声监测点位图

图8.2-2 无组织废气监测点位图1

图8.2-3 无组织废气监测点位图2

# 九、验收监测质量保证及质量控制

## 9.1验收监测分析方法

验收监测分析方法和使用仪器详见表9.1-1。

表9.1-1 验收监测分析方法和使用仪器一览表

| 监测类型 | 监测因子 | 监测方法 | 标准编号 | 检出限 | 监测设备名称/型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m³ | 电子分析天平/AUW120D/A-21 |
| 噪声 | LeqdB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 | -- | 噪声统计分析仪/AWA5688型/A-43 |
| 废水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 | GB/T 6920-1986 | -- | 便携式测量仪(pH计)/SX731 型/A-28 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L | 电子天平/FA2004B型/A-04 |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | HJ 828-2017 | 4mg/L | COD自动消解回流仪/YHCOD-100/B-48 |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | 生化培养箱/LRH-250型/B-07 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/A-06 |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 | GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/A-06 |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/A-06 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/A-06 |
|  | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光法》 | HJ637-2018 | 0.06mg/L | 红外分光测油仪/JLBG—126/A-10 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计/T6新世纪/A-06 |

## 9.2质量控制与质量保证

为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，根据《环境监测技术规范》质量保证的要求，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、试验室分析和数据处理等）进行了质量控制。

（1）所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。

（2）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（3）合理规范设施监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。

（4）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。

（7）监测数据和报告严格执行三级审核制度。

# 十、验收监测结果及评价

## 10.1验收监测期间工况

监测期间，项目生产设备正常运行，生产负荷达75%以上，本次验收监测的废水、废气、噪声监测数据有效。验收监测期间的工况详见附件2。

## 10.2废水监测结果及评价

废水监测结果及评价见表10.2-1~表10.2-2。

表10.2-1 2020年6月19日废水监测结果

| 检测 点位 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值或范围 |  |  |
| 生活污水处理前W1 | pH值 | 无量纲 | 6.99 | 7.01 | 7.02 | 6.98 | 6.98~7.02 | -- | -- |
|  | 悬浮物 | mg/L | 65 | 67 | 66 | 62 | 65 | -- | -- |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 287 | 302 | 281 | 292 | 290 | -- | -- |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 49.7 | 50.5 | 48.7 | 52.5 | 50.4 | -- | -- |
|  | 氨氮 | mg/L | 23.8 | 23.2 | 22.8 | 23.4 | 23.3 | -- | -- |
|  | 总磷 | mg/L | 15.6 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | -- | -- |
|  | 总氮 | mg/L | 36.9 | 37.9 | 38.4 | 38.3 | 37.9 | -- | -- |
|  | 动植物油 | mg/L | 17.2 | 17.1 | 12.9 | 18.3 | 16.4 | -- | -- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 14.9 | 15.0 | -- | -- |
|  | 硫化物 | mg/L | 4.40 | 5.15 | 4.32 | 5.04 | 4.73 | -- | -- |
| 生活污水处理后排放口W2 | pH值 | 无量纲 | 6.98 | 7.03 | 7.04 | 7.01 | 6.98~7.04 | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 60 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 90 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.242 | 0.264 | 0.308 | 0.324 | 0.284 | 10 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.68 | 2.62 | 2.65 | 2.67 | 2.66 | -- | -- |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.60 | 0.87 | 0.64 | 0.88 | 0.75 | 10 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 5 | 达标 |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 执行 标准 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |
| 备注：“ND”表示未检出或小于方法检出限。 |

表10.2-2 2020年6月20日废水监测结果

| 检测 点位 | 检测 项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值或范围 |  |  |
| 生活污水处理前W1 | pH值 | 无量纲 | 7.02 | 7.01 | 7.03 | 7.01 | 7.01~7.03 | -- | -- |
|  | 悬浮物 | mg/L | 68 | 67 | 63 | 63 | 65 | -- | -- |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 290 | 285 | 295 | 282 | 288 | -- | -- |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 53.7 | 53.6 | 52.7 | 53.5 | 53.4 | -- | -- |
|  | 氨氮 | mg/L | 23.7 | 22.7 | 22.2 | 23.0 | 22.9 | -- | -- |
|  | 总磷 | mg/L | 13.4 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 13.2 | -- | -- |
|  | 总氮 | mg/L | 37.9 | 37.8 | 39.7 | 39.1 | 38.6 | -- | -- |
|  | 动植物油 | mg/L | 18.6 | 19.4 | 14.2 | 14.3 | 16.6 | -- | -- |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 15.3 | 15.0 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | -- | -- |
|  | 硫化物 | mg/L | 4.35 | 5.04 | 4.33 | 5.10 | 4.7 | -- | -- |
| 生活污水处理后排放口W2 | pH值 | 无量纲 | 7.01 | 7.03 | 6.99 | 6.98 | 6.98~7.03 | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 60 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 90 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 20 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.262 | 0.252 | 0.302 | 0.336 | 0.288 | 10 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 2.87 | 2.88 | 2.93 | 2.82 | 2.88 | -- | -- |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.63 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 10 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 5 | 达标 |
|  | 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 执行 标准 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |
| 备注：“ND”表示未检出或小于方法检出限。 |

## 10.3废气监测结果及评价

废气监测结果及评价见表10.3-1~表10.3-2。

表10.3-1 2020年6月19日无组织废气监测结果

| 检测 点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 上风向界外G1 | 颗粒物 | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.267 | 0.300 | 0.283 | 0.300 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G2 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.367 | 0.383 | 0.350 | 0.383 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G3 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.383 | 0.367 | 0.400 | 0.400 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G4 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.333 | 0.383 | 0.317 | 0.383 | 1.0 | 达标 |
| 气象条件 | 环境监测条件：晴；温度：39.9~33.4℃；大气压100.2~100.3kPa；湿度：62.1~64.1%； 风向：东南（第一次、第二次）西南（第三次）；风速：1.4~1.7m/s |
| 执行标准 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |

表10.3-2 2020年6月20日无组织废气监测结果

| 检测 点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 上风向界外G1 | 颗粒物 | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.283 | 0.317 | 0.300 | 0.317 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G2 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.383 | 0.400 | 0.367 | 0.400 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G3 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.417 | 0.350 | 0.400 | 0.417 | 1.0 | 达标 |
| 下风向界外G4 |  | 平均实测浓度 | mg/m3 | 0.383 | 0.367 | 0.350 | 0.383 | 1.0 | 达标 |
| 气象条件 | 环境监测条件：晴；温度：30.1~33.5℃；大气压100.1~100.3kPa；湿度：60.9~63.2%； 风向：西南（第一次、第三次）东南（第二次）；风速：2.1~2.3m/s |
| 执行标准 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |

## 10.4噪声监测结果及评价

噪声监测结果及评价见表10.4-1~表10.4-2。

表10.4-1 2020年6月19日噪声监测结果

单位：dB（A）

| 监测点位 | 主要声源 | 监测时段 | 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东南侧界外1米处N1 | 工业噪声 | 10:27 | Leq | 57.3 | 60 | 达标 |
| 项目西南侧界外1米处N2 |  | 10:29 |  | 56.9 | 60 | 达标 |
| 项目西北侧界外1米处N3 |  | 10:31 |  | 57.9 | 60 | 达标 |
| 气象条件 | 环境监测条件：无雨，风速：1.7m/s（昼间） |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值 |
| 备注：该厂夜间不生产。 |

表10.4-2 2020年6月20日噪声监测结果

单位：dB（A）

| 监测点位 | 主要声源 | 监测时段 | 监测因子 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东南侧界外1米处N1 | 工业噪声 | 10:22 | Leq | 57.0 | 60 | 达标 |
| 项目西南侧界外1米处N2 |  | 10:24 |  | 57.2 | 60 | 达标 |
| 项目西北侧界外1米处N3 |  | 10:26 |  | 58.2 | 60 | 达标 |
| 气象条件 | 环境监测条件：无雨，风速：2.1m/s（昼间） |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值 |
| 备注：该厂夜间不生产。 |

# 十一、环保管理检查

## 11.1项目环境管理制度的执行情况

广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目执行了环境影响评价制度，于2019年12月委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编写了环评报告表，2020年4月16日取得了《广州市生态环境局番禺区分局关于广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影[2020]306号）。

## 11.2环保设施投资、运行及维护情况

本项目总投资为100万元，其中环保投资为16万元，占总投资比例为16%。项目不设专门的检测设备，由项目建设方定期委托有资质单位进行检测。

## 11.3固体废弃物产生、处理处置情况

本项目生活垃圾、废弃蜡模收集后交由环卫部门清运处理；贵金属边角料返还来料方、废弃耗材委托具有处理能力的单位回收处理。

## 11.4绿化、生态恢复措施及恢复情况

本项目租用已建成厂房，没有生态破坏的情况发生。

# 十二、验收监测结论及建议

## 12.1项目基本情况

本项目位于广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401，主要从事工艺饰品生产，年产白银饰品1.2 t。本项目在1栋4层厂房内建设，租赁使用其中的第4层西半区，厂区占地面积925 m2，使用的建筑面积为925 m2，总投资约100万元，其中环保投资16万元，占总投资的16%。员工45名，内部不安排食宿，年工作300天，每天工作8小时。本项目仅从事珠宝首饰机加工，不设炸色工序和倒模、湿式研磨抛光、清洗、电金等涉及有机废气、酸雾、生产废水排放的工序、不使用氰化物。

## 12.2验收监测期间工况

验收检测期间，项目所有生产设备正常运行，生产负荷达75%以上。

## 12.3污染物排放

废水：经检测，水污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化物项目均符合《水污染物排放限值》（GB44/26-2001）第二时段一级标准要求；其中总氮没有标准限值，不作评价。

废气：经检测，无组织废气颗粒物项目符合《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值标准要求。

噪声：经检测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区排放限值要求。

固体废物：生活垃圾、废弃蜡模收集后交由环卫部门清运处理；贵金属边角料返还来料方、废弃耗材委托具有处理能力的单位回收处理。

## 12.4环保管理检查

项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，环评批复要求基本得到落实。

## 12.5结论

根据项目验收检测和现场调查结果，项目建设过程落实了环境保护“三同时”要求，符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

## 12.6建议

（1）项目正常投产后，应当按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，每年定期组织开展厂区内污染源监测等。项目不设专门的检测设备，应定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

（2）加强环境保护管理，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对废水、废气、噪声及固体废物等污染防治设施进行检查、维护、更新，确保各类污染物长期稳定达标排放或妥善处理。

（2）定期在厂区内开展环境安全教育，定期检查、维护突发环境事件的应急设施和物资，加强环境应急演练。

（3）做好日常生产、环保设施运行、设备维护等的台帐记录及归档，按国家相关规定做好项目信息公开工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂                   填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂1.2吨/年工艺饰品生产线建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 广州市番禺区沙头街小平工业大道2号401 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 32、工艺品制造 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经113.332259°，北纬22.954489° |
|  | 设计生产能力 | 年产白银饰品1.2吨 | 实际生产能力 | 年产白银饰品1.2吨 | 环评单位 | 湖南宏晟环保技术研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 广州市生态环境局番禺区分局 | 审批文号 | 穗（番）环管影[2020]306号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2015年6月 | 竣工日期 | 2015年6月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 | 广州三丰检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 正常 |
|  | 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 16 | 所占比例（%） | 16 |
|  | 实际总投资 | 100 | 实际环保投资（万元） | 16 | 所占比例（%） | 16 |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 广州市番禺区沙头街富誉饰物加工厂 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 92440101MA5A3HG69A | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 27 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 0.286 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件1 环评批复

# 附件2 验收监测期间生产负荷统计表

# 附件3 营业执照

**报告结束**